KOMORÓ

028 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

KÖZLEKEDÉSI TERV

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervező:

Viasys-Plan KFT.

4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19

# TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

# RAJZJEGYZÉK

| U-0 | ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ |  |
| --- | --- | --- |
| U-1 | HELYSZÍNRAJZ | 1:500 |
| U-2 | HOSSZ-SZELVÉNY | 1:1000, 1:1000 |
| U-3 | KERESZTSZELVÉNY I. | 1:100 |
| U-4 | KERESZTSZELVÉNY II. | 1:100 |
| U-5 | KERESZTSZELVÉNY III. | 1:100 |
| U-5 | MINTAKERESZTSZELVÉNYEK | 1:50 |

KOMORÓ

028 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

TERVEZŐI  NYILATKOZAT

Alul írott tervező kijelenti, hogy a tárgyi engedélyezési tervdokumentáció az  általános érvényű és az eseti hatósági előírások, vonatkozó jogszabályok, ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító - rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült el.

TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT

A  munkavédelemről  szóló  1993.  évi  XCIII  törvény  és  az  5/1993.  /XII. 26. /  MÜM  rendelet  alapján  kijelentjük , hogy  a  tárgyi   munkálatok   kiviteli  tervdokumentációját  a  létesítményre , valamint  üzemeltetésre   vonatkozó , a   tervezéskor  érvényben  lévő  jogszabályok  szabványok  ,  szabályzatok  és  egyéb  hatósági  előírások  figyelembe  vételével   készítettük el .

## Nyíregyháza , 2018. 08. hó

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Szikszay  Zoltán

felelős  tervező

KOMORÓ

028 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

- Előzmények

Komoró Község Önkormányzata megbízásából Társaságunk elkészítette a tárgyi út szilárdburkolatú kiépítésére vonatkozó engedélyezési terveket. A tervek az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” és a vonatkozó egyéb jogszabályok által meghatározott paraméterek szerint készült.

- Meglévő állapot

Az út jelenleg földútként funkcionál. Meglévő szilárdburkolatú önkormányzati út tovább építéseként valósul meg. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.

A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek.

A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

- A tervezett kialakítás ismertetése

Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút.

Az út hossza: 	1316 m.

KITŰZÉS ADATAI:

--------------------------------- 0.000

SP0  X=876763.830  Y=334149.004

Egyenes: H=22.882

--------------------------------- 22.882

SP1  X=876734.045  Y=334158.164

Ív jobb: R=20.000

alfa=44.9766955440867841

T1=8.280

T2=8.280

S1K=1.646

Ih=15.700

--------------------------------- 38.582

Egyenes: H=596.331 alfa=44.9766955440867841

--------------------------------- 634.913

SP2  X=876427.591  Y=334736.237

Ív bal:  R=5000.000

alfa=1.1383081200208185

T1=49.670

T2=49.670

S1K=0.247

Ih=99.336

--------------------------------- 734.249

Egyenes: H=581.752 alfa=1.138308120020818

--------------------------------- 1316.000

SP3  X=876120.819  Y=335288.128

VONAL:

--------------------------------- 0.000

SP0  X=876736.136  Y=334158.569

Egyenes: H=4.394

--------------------------------- 4.394

SP1  X=876730.066  Y=334151.931

Ív jobb: R=10.000

alfa=49.4124725095985966

T1=4.601

T2=4.601

S1K=1.008

Ih=8.624

--------------------------------- 13.018

Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966

--------------------------------- 155.752

SP2  X=876561.038  Y=334157.392

Ív jobb: R=2000.000

alfa=1.2479332764090365

T1=21.781

T2=21.781

S1K=0.119

Ih=43.561

--------------------------------- 199.313

Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364

--------------------------------- 705.106

SP3  X=876034.235  Y=334185.908

- Keresztmetszeti kialakítás

A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:

A sáv szélesség:					3,5,00 m.

egyoldali esési					2,5 %

Padka:						0,75 m.

Korona szélesség:					5,00 m.

- Magassági vonalvezetés

A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került.

A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje.

- Tervezett burkolat és földmű

A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.

Földművekre vonatkozó követelmények:

A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell minősíteni.

A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni.

Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87%  E2 ≥ 40 MN/m2

Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96%  E2 ≥ 60 MN/m2

Burkolatalapokra vonatkozó követelmények:

Az alap építése csak abban az esetben kezdhető meg, ha a földmű tömörsége elérte az előírt értéket. Az előirt geometriai méretek meglétét az építés során folyamatosan ellenőrizni kell.

Aszfalt rétegekre vonatkozó előírások:

Aszfaltréteg csak olyan fogadó felületre építhető, amely terv szerin profilhelyes, száraz, szennyezéstől mentes. Az aszfalt réteg és a fogadó felület közé a tapadás biztosítása érdekében 0,2-0,35 kg/m2 bitumenemulziót kell permetezni az aszfaltozást megkezdődően min. fél órával.

Az aszfaltozási munkálatokat az e-ÚT 06.03.21 UME előírásai szerint kell elvégezni.

A fentiek figyelembevételével az alábbi szerkezet beépítését terveztük:

- 4,00 cm. AC-11 aszfalt kopóréteg

- 35,0 cm. M56 zúzottkő alap

- 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg

Fagyérzékenység ellenőrzése a ÚT 2-1.222 szerint.:

A tervezési terület fagyérzékeny.

50- (6x1,5+(25x1,0))=16< 20. A tervezett 20 cm. fagyvédő és talajjavító réteg megfelelő.

- Bozót, cserje irtás, fakivágás, pótlás

Pótlás telepítés

Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról engedélyesnek gondoskodni kell.

A pótlásra és visszatelepítésre kerülő növények fajtáit, méretét, helyét a terület tulajdonosainak előírása alapján elkészített és jóváhagyott növénytelepítési terv szerint kell telepíteni.

A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.

A visszamaradt tuskókat ki kell termelni és a kitermelés során képződött gallyakat a területről el kell szállítani.

- Műtárgyak , közművek, vízelvezetés.

A tervezési terület környezetében nem található olyan befogadó, amelybe a létesítményről lefolyó csapadékmennyiséget be lehetne vezetni. Ezért az út víztelenítését a tervezett szikkasztó árkok kialakításával kívánjuk megoldani. A homoktalaj jó adottságai (szikkasztási képessége) lehetővé teszik a vízelvezetés ilyen jellegű kialakítását.

A vízhozam számításánál 1 éves gyakoriságot és 10 perces intenzitást vettünk figyelembe

ip=133 l/s.ha

Q=0,72 x α x Fha x 133

α=0,9 (burkolt felületek esetén)

α=0,3 (be nem épített területeken

Hatásterületek:

Út: 4600 m2, padka: 1974 m2

Q=0,4600x0,72x0,9x133+0,1974x0,72x0,3x133=45,31 l/sec

q10=45,31x600 sec= 27,18 m3/10 perc

Szikkasztó árok befogadóképessége:

Várok=790 m3 > 27,18 m3.

Megállapítható, hogy a szikkasztó árkok kapacitása többszöröse a két útszakaszról lefolyó vízmennyiségnél, tehát megfelelő.

- Építés alatti forgalomszabályozás

A tervezett munka a forgalom fenntartása mellett annak korlátozásával végezhető. Az építés közbeni forgalomkorlátozást a végzett munka függvényében kell elvégezni.

Az építés során a nyílt munkaárkot  piros fehér csíkozású táblával le kell zárni és éjszakára ill. korlátozott látási viszonyok között villogó piros vagy narancssárga lámpával ki kell világítani.

A nyílt munkaárkot teljes hosszában folyamatosan  el kell korlátozni a gyalogosforgalom védelmében.

A munkagödörből kikerülő földet az ingatlanhatár felé kell deponálni, vagy ki kell szállítani.

A tervezésnél és kivitelezésnél a 9004/82. XII. 29. KPM-IpM. sz. együttes

közlemény nyomvonal jellegre vonatkozó hatósági előírásai figyelembe lettek véve.

A közútra veszélyes munkafázisokban   jelzőőrös biztosítás kötelező.

A kivitelezés során a közút  megbontása tilos!

A kihelyezendő ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek.

A táblacsoportokat az építési ütemeknek megfelelően át kell helyezni.

A munkavégzés során be kell tartani a;

-20/1984. / 21./ KM. sz.és azt módosító 2/1999. /II.18/ KHVM  rendelet előírásait,

-az utakról szóló 1988. évi törvény

-a KRESZ és a 9004/1982. /XII.29/. KPM-IpM. együttes közlemény 	nyomvonaljellegre vonatkozó hatósági előirásokat.

- Végleges forgalmi rend

A végleges forgalmi rendet a helyszínrajton feltüntetetteknek megfelelően kell kialakítani.

- Munkavédelem

A kivitelezésről és a fennálló forgalomszabályozásról ( annak időpontjáról és időtartamáról ) a lakosságot ill. a közlekedésben résztvevőket a kommunikációs eszközökön keresztül időben tájékoztatni kell.

Az útlezárásoknál a megkülönböztetett jelzésű járművek és az áruszállítást, árufeltöltést végző járművek közlekedését minden körülmények között biztosítani kell.

A közúti forgalom folyamatosságát, biztonságát veszélyeztető munkafázisok, gépmozgások stb. esetén a forgalmi irányokból, kioktatott jelzőőrök állítása kötelező a 20/1984./XII.21./ KM.sz. rendelet előírásainak betartása feltételével.

A korlátozó elemek és közúti jelzések elhelyezéséről a kivitelező köteles gondoskodni. A munkaterület megvilágításáról, ill. korlátozott látási viszonyok között a sárga villogó lámpák működésének folyamatosságáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

Csak szabványos méretű és kivitelű elkorlátozó és forgalomszabályozó eszközök alkalmazhatók. Az értelemzavaró jelzéseket el kell távolítani vagy le kell takarni, amelyeket a kivitelezés befejezése után az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

A forgalomszabályozásnál betartandó az 1988. évi I. sz. a "Közúti közlekedésről" szóló törvény és az azt módosító 1991. évi XX. törvény, valamint az utak forgalomszabályozásáról, a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984./XII.21./ KM.sz. rendelet,

- Minőségbiztosítás

Az építés idején érvényes szabványok és Útügyi Műszaki előírások alkalmazása kötelező. A műszaki paraméterek és a minőségi előírások betartása ezen szabályzatok szerint történhet.

A munkát az 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM r. alapján csak felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja.

A munka megkezdése előtt a kivitelezőnek Mintavételi és Minősítési tervet kell készíteni és azt a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. A munkavégzés során a mintavételnek, a minőségellenőrzésnek és a tanúsításnak folyamatosan kell megtörténnie.

Minden munkanemre Vállalkozó Technológiai utasítást köteles készíteni és azt a műszaki ellenőrnek jóváhagyásra átadni a munkanemhez tartozó bármely munkafázis megkezdése előtt. A Technológiai utasítás az adott technológia tárgyi, személyi, ellenőrzési alkalmazási feltételeit, feladatait rögzíti, meghatározza a jellemző paramétereket is. A Technológiai utasításkat a műszaki ellenőrzést végző jóvá kell hagynia legalább 72 órával a beépítés munkafolyamat megkezdése előtt. A jótállással, ill. szavatossággal kapcsolatban minden jog megilleti a Megrendelőt a kötelező alkalmassági időn belül. A Vállalkozónak bármely időben elő kell segítenie Megrendelő és bármely Hatóság helyszíni vizsgálatát, ahhoz a feltételeket biztosítani és együttműködni köteles ésszerű határokon belül, a szerződések egyéb feltételeinek megfelelően.

- Munkakezdés feltételei

Minden kivitelezői munka csak az adott tevékenységre vonatkozó kezelői, üzemeltetői engedélyek, hozzájárulások birtokában, az azokban meghatározott feltételek betartásával végezhető.

Bontási engedély:

A kivitelezés megkezdéséhez az út vagyonkezelőjének a NYÍRVV KFT. –nek előzetes bontási engedélye szükséges.

Fakivágás

Az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületen lévő cserje, fa kivágásához az Önkormányzat Jegyzőjének engedélye szükséges, amit a kivágást megelőzően 30 nappal meg kell kérni.

Régészet:

Az útépítéssel érintett ingatlanok nem régészeti területek, Örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem indokolt.

Kitűzések, bemérések

A megvalósítandó létesítmények kitűzése a Vállalkozó feladata a tervrajzok és a műszaki leírásban megadott magassági fixpontok alapján. A megvalósult létesítmények nyíltárkos geodéziai bemérését is Vállalkozónak kell elvégeznie, a Megvalósulási Tervdokumentáció részeként.

- Munkaterület átadás feltételei

Közterületeken a munkavégzést csak a munkaterület átadási eljárás lefolytatását követően lehet megkezdeni.

A helyszíni munkák megkezdés előtt az adott munkafázisra vonatkozóan a Vállalkozónak be kell szerezni a Vállalkozási Szerződéshez tartozó dokumentumokban rögzített engedélyeket, meg kell kérni az állandó szakfelügyeletet, kutatóárkokkal fel kell tárni a meglévő közművek valós elhelyezkedését, továbbá rendelkezni kell a Műszaki ellenőr által jóváhagyott kiviteli tervekkel, technológiai utasításokkal, mintavételi és minősítési tervekkel. A Műszaki ellenőr által jóváhagyott Technológiai Utasítás nélkül helyszíni munka nem végezhető.

- Környezet védelme a kivitelezési munka során

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe, terhelje, az építés során alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek. Tilos a környezetet veszélyeztetni, illetve károsítani.

Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy azokat

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzék elő;

- megelőzzék a környezetszennyezést;

- kizárják a környezetkárosítást.

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladék keletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá az egyes külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége által esetlegesen bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A környezethasználó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon (polgári jogi, büntetőjogi, államigazgatási jogi) felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. Minden –az alábbiakban részletezett–- a környezet védelméhez szükséges feladat és tevékenység, illetve azok költsége a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó úgy köteles minden tevékenységét megtervezni és végezni, hogy az biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre –ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is–, amelyeket a Vállalkozó eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amelyek azok használata során keletkezik.

A Vállalkozó az építési-szerelési munkák végzése során köteles gondoskodni a föld védelméről, amely kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz-és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.

A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a terület mielőbbi helyreállításáról, rekultivációjáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.

A Vállalkozó az építési-szerelési munka végzése során köteles gondoskodni a vizek védelméről, amely kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt-és szennyvizek bevezetése –megfelelő kezelést követően–, csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti. A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.

A Vállalkozó az építési-szerelési munka végzése során köteles gondoskodni a levegő védelméről, amely kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára. A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. A Vállalkozónak a létesítmények megvalósításánál törekednie kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

A Vállalkozó a létesítmények megvalósításánál köteles gondoskodni az élővilág és ezen belül –az építési terület jellegéből következően–, kiemelten a fák, valamint az épített környezet védelméről, és ennek érdekében a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet-és természetvédelmi követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel kell tevékenységét végeznie. Az építmény megvalósítása során biztosítani kell:

- az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,

- az építési terület közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét,

- A környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit,

- A közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes közlekedést,

- A rendeltetésszerű telekhasználatot.

A Vállalkozó köteles gondoskodni az építési-szerelési tevékenység során a veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, előállít, és amelynek minősége, mennyisége robbanás-és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor –beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat–, továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékőre csökkentik, vagy kizárják.

Az építési-szerelési tevékenység során a Vállalkozó köteles gondoskodni a környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj-és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj-és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását.

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint.

A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető közutakon a sár-vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmény megvalósításával összefüggésben használt járművei, vagy egyéb berendezései okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést, beleértve a portalanítást is.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás, stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el kell végeznie (végeztetnie) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7-17 óra között szabad végezni. Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési határértékek 6-22 óra között lakóterületen 65 dB, gazdasági területeken 70 dB. Ennek túllépését a környezetvédelmi hatóság engedélyezheti. (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet).

Nagy zajhatással járó munkák végzése esetén a Vállalkozó költségére célszerű ezen időszakokat az érintett lakossággal helyi lapban, vagy televízióban előre közölni, megértésüket kérve.

A víztelenítési munkák során kikerülő vizek ártalommentes elhelyezéséről, illetve elvezetéséről a Vállalkozó saját költségére gondoskodni köteles. Az ehhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat is a Vállalkozó köteles beszerezni.

Anyagok, berendezések szállítási és átmeneti tárolásának minimális követelményei

A beépítésre kerülő anyagokat, figyelembe véve a gyártó előírásait, a legnagyobb gondossággal kell az építés, illetve az átmeneti tároló helyére szállítani. A gravitációs csatornához a csöveket a szállításukra és tárolásukra kifejlesztett kalodákban kell szállítani. A csöveket védeni kell a tartós UV sugárzástól, és nyáron a napsugárzástól, illetve közvetlen hőhatástól. A kalodákat daruval történő leemelésük után megfelelő nagyságú, síkfelületre kell letenni.

Még átmenetileg sem megengedhető, hogy a csövek a talaj egyenetlenségein felfeküdjenek. A tároló helyen a rakatok magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t. Különösen fontos, hogy ha a csöveket gumigyűrűvel együtt tárolják, a gumigyűrű alá semmi ne kerüljön. Munkaterületen a csőhalomból kiemelt és munkaárok partjára helyezett csöveket a lehető legrövidebb időn belül be kell építeni. Ha a gumigyűrűket a csövekből kivéve tárolják, akkor azokat PE zsákban össze kell gyűjteni, és a napsugárzástól védeni kell. A munkaterületre kivitt idomokat tároló ládákban kell elhelyezni.

A tisztító aknák előre gyártott elemeit sík platójú tehergépkocsin, kirögzített állapotban kell a beépítés közelében kialakított átmeneti tárolóhelyre szállítani. Szállításuk, rakodásuk során a mechanikai hatásoktól védeni kell. Biztosítani kell az elemek súlyának megfelelő gépi rakódó eszközt.

A nyomóvezetékekhez felhasználandó keménypolietilén csöveket a gyártó kisebb átmérőknél általában tekercsben szállítják, nagyobb átmérőknél szálakban. Mind a szállítás, mind a rakodás, tárolás során kerülni kell a mechanikai és hőhatásokat. A fekete csövek különösen érzékenyek a napsugárzásra, ezért nyáron takarni kell azokat. Télen 5 C° alatt szállításuk, mozgatásuk csak különleges esetekben a Műszaki ellenőrkel egyeztetetten lehetséges. -5 C° alatt semmilyen munkavégzés nem történhet. A helyi tárolás kőmentes sík területen történhet, ahol a csövek teljes hosszukban felfekszenek. A depók magassága nem haladhatja meg a gyártó előírásait.

A beépítésre kerülő szivattyúkat és nagyobb szerelvényeket a beépítés napján kell a helyszínre kiszállítani az eredeti gyári csomagolásban. Súlyuknak megfelelő emelőeszközt a rakodáshoz és beépítéshez biztosítani kell.

Építési törmelék, kiszoruló föld elhelyezése

A Hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti veszélyes hulladékokat a megfelelő módon kell gyűjteni, szállítani és elhelyezni. A kivitelezés során figyelembe kell venni, illetve be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletet.

A bontási munkákból adódóan az alábbi építési törmelék elhelyezéséről kell gondoskodni:

- Az önkormányzati utakon felbontott aszfaltburkolatot, beton törmeléket, zúzottkő anyagot újrahasznosítással fel kell használni a szabványokban előírt módon (védőrétegként vagy padkastabilizációra).

A kitermelt, de visszatöltésre nem kerülő földanyag részére a kitermelés helyéhez minél közelebb kell lerakó helyet találni. A kimaradó föld elhelyezésével járó költségek minden esetben a Vállalkozót terhelik.

A kitermelt földanyag ideiglenes tárolása

A kitermelt földanyagnak azt a részét, ami nem kerül visszatöltésre, az előzőekben ismertetett feltételekkel azonnal a végleges lerakási helyére kell szállítani.

A visszatöltendő földet azokon a helyeken, ahol az utca szélessége ezt megengedi és legalább egy forgalmi sáv biztosítható (a szükséges forgalmi sáv szélessége legalább 2,75 m, tömegközlekedési útvonalon 3,00 m, járdán és kerékpárúton 1,50 m), a munkaárok egyik oldalán, annak szélétől 60 cm távolságra sávosan lehet tárolni úgy, hogy a munkaárokba az ne pereghessen vissza. A fennmaradó forgalmi sávot folyamatosan tisztán kell tartani, és a munkaterülettől szakszerűen el kell határolni. A munkaárok kidúcolásánál figyelemmel kell lenni a partján tárolt föld nyomására is. Hosszabb munkaárkok megnyitásánál gondoskodni kell arról is, hogy az esetlegesen időközben lehulló csapadék lefolyása biztosítva legyen. A helyben tárolt föld folytonosságát a szükséges helyeken meg kell szakítani, s ha kell, fa ácsolatú terelőgátakat kell építeni.

A föld ideiglenes tárolása során is be kell tartani a földművek létesíthetőségére vonatkozó előírásokat, és amennyiben a létesítendő földmű méretéből következően eléri az engedélyköteles mértéket, akkor a Vállalkozó köteles beszerezni a földmű létesítésére vonatkozó engedélyeket. Az sem mentesíti ez alól a Vállalkozót, ha magánterületen, a tulajdonossal történt megállapodás alapján történik a föld elhelyezése.

Az ideiglenes földmű létesítésekor is gondoskodni kell a megfelelő csapadékelvezetésről és a földmű állékonyságáról. A kitermelt földanyag ideiglenes tárolása során felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.

- Munkakezdés, bontások általános előírások

Szerkezetek, műtárgyak, közművezetékek, egyéb létesítmények tervezett bontása, illetve a tervezett burkolatbontás előtt Vállalkozónak legalább 3 nappal írásos feljegyzést kell adnia a Műszaki ellenőr számára a kezdési szándékáról, csatolva a bontási engedélyt, hogy a Műszaki ellenőrnek lehetősége legyen az érintett munkaterületet szemrevételezni, valamint a felméréshez szükséges adatokat összegyűjteni. Nem szabad a bontási munkát elkezdeni, amíg a terület kezelőjétől a jogszabályokban meghatározott bontási engedély nem áll rendelkezésre, és a bontandó létesítmény, illetve az építési terület megtisztítása, felhagyása, üzemből való kizárása előre nem haladt, illetve amíg a Vállalkozó nem kap írásos engedélyt a Műszaki ellenőrtől.

Munkaterületre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírások

Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok–, és szükség esetén az éjszakai világító berendezés elhelyezéséről.

Munkavégzés során a területről a keletkezett műanyag hulladék, ragasztós, oldószeres göngyöleget és minden, veszélyes hulladéknak minősülő törmeléket és hulladékot össze kell gyűjteni, és a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani.

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

A fentieken túlmenően a munkavédelmet (biztonságtechnikát) és a tűz elleni védelmet érintő-, kötelező hatályú nemzeti szabványainak előírásait is be kell tartani.

- Műszaki átadás-átvétel feltételei

A műszaki átadás-átvétel feltétele az alább felsorolt dokumentációk 5 példányban papíron, 3 példányban a Műszaki ellenőrrel egyeztetve, szerkeszthető (DXF, DWG) és PDF formátumban elektronikusan történő átadása:

- Vállalkozó nyilatkozata a létesítményről és átadásáról.

- A lezárt építési napló és mellékletei, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és minőségi kivitelezést.

- Létesítményjegyzék a megvalósult létesítményekről.

- Gravitációs csatornák esetén víztartási próba, illetve nyomott szennyvízcsatorna és ivóvíz építése esetén nyomáspróba jegyzőkönyvek bemutatása.

- Ivóvízvezeték építése esetén a tisztaságáról, megfelelőségéről, öblítéséről negatív vízmintával történő igazolás.

- Az érintett útkezelők és közmű-üzemeltetők nyilatkozata.

- Kitöltött és lezárt Mintavételi és minősítési terv.

- Földvisszatöltés és ágyazat tömörségi vizsgálata, jegyzőkönyvekkel dokumentálva a tervezett értékek biztosítása.

- A beépítésre került anyagok, szerkezetek megfelelőségének igazolása gyártó vagy forgalmazói tanúsítvánnyal, garancia és jótállási bizonylatok.

- Kezelési és karbantartási utasítások.

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Vállalkozó részéről, bejelölve a tervtől való eltéréseket, vagy „terv szerint valósult meg” megjegyzéssel

—	Közlekedési létesítményekre vonatkozóan (út, kerékpárút, járda, stb.) a burkolat minden vízszintes és magassági töréspontjánál, valamint azon felül a tervszerinti 25m-es keresztszelvényekben vízszintesen (EOV rendszerben) és magasságilag (EOMA rendszerben) bemért pontokkal ellátott geodéziai bemérés elkészítése

- Közműlétesítményekre vonatkozóan nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése

Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Műszaki ellenőrnek 8 napja van. Ezt követően Vállalkozó – amennyiben szükséges – a dokumentációt javítja és kiegészíti, majd Műszaki ellenőr írásos igazolást ad ki az átadás-átvételi dokumentumok elfogadásáról.

Útépítési és tereprendezési munkák ellenőrzése

Az útépítési és tereprendezési munkák akkor minősülnek késznek, ha:

- Az a terület, ahol a munkavégzés történt, helyre lett állítva a terület kezelőjének előírásai alapján, és át lett adva a terület tulajdonosának, illetve kezelőjének.

- Az alábbi dokumentumok beadásra, valamint elfogadásra kerülnek a Műszaki ellenőr, továbbá a Megrendelő, valamint az útkezelők részéről:

- bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a kitermelt talaj és/vagy aszfalt megfelelő elhelyezésre került,

— a talajtömörítésre vonatkozó igazolás,

- a visszatöltött anyagról szóló igazolás,

- az aszfaltról szóló igazolás.

- Engedélyezés

A tervezett beavatkozás építési engedély köteles.

- Táj és természetvédelem

A terület nem táj vagy természetvédelmi terület.

- Hófúvás elleni védelem

Az út hálózatban betöltött szerepe nem követeli meg külön védelem kialakítását

- Vasúti és egyéb pályákkal és vezetékekkel való keresztezés.

Nincs a területen vasúti keresztezés.

- Világítás

A tervezett utak mellett közvilágítási hálózat nem tervezett.

- Úttartozékok

A tervezési területen nincsenek egyéb úttartozékok.

- Egyéb építmények

A tervezési területen nincsenek egyéb építmények.

- Terület felhasználás

A felhasznált területek és tulajdonosaik név és címjegyzéke külön mellékletben található.

- Tűzvédelem

A tervezés során az 54/2014 (XII. 5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai betartásra kerültek. Azokat a kivitelezés során be kell tartani.

Az útépítés tűzcsap áthelyezését nem érinti és ingatlanra való bejutást nem akadályoz

A kivitelezés során a további előírásokat kell betartani:

-1996 évi törvény XXXI törvény

Kormányrendeletek:

- 29/2007 (IV. 24) korm. r.

- 116/1996 (VI.24.) korm. r.

- 30/1996 (XII. 6.) BM. r.

- 54/2014 (XII. 5.) BM. r.

- 12/2007 (IV.25) ÖTM r.

- 48/1999 (XII. 15.) BM. r.

Nemzeti szabványok.

MSZ 9936, MSZ 1600-14, MSZ1610-8, Msz 16040-1,3,4

Nyíregyháza, 2018-08 hó

Szikszay Zoltán

tervező

K2-2 107/2010

kamarai sz.:15-0526