KOMORÓ

026 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

KÖZLEKEDÉSI TERV

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Tervező:

Viasys-Plan KFT.

4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19

# TARTALOMJEGYZÉK

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

# RAJZJEGYZÉK

| U-0 | ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ |  |
| --- | --- | --- |
| U-1 | HELYSZÍNRAJZ | 1:500 |
| U-2 | HOSSZ-SZELVÉNY | 1:1000 1:100 |
| U-3 | KERESZTSZELVÉNY I. | 1:100 |
| U-4 | KERESZTSZELVÉNY II. | 1:100 |
| U-5 | MINTAKERESZTSZELVÉNYEK | 1:50 |

KOMORÓ

026 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

TERVEZŐI  NYILATKOZAT

Alul írott tervező kijelenti, hogy a tárgyi engedélyezési tervdokumentáció az  általános érvényű és az eseti hatósági előírások, vonatkozó jogszabályok, ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító - rendeletek, szabályzatok, országos és ágazati szabványok és műszaki előírások figyelembevételével készült el.

TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT

A  munkavédelemről  szóló  1993.  évi  XCIII  törvény  és  az  5/1993.  /XII. 26. /  MÜM  rendelet  alapján  kijelentjük , hogy  a  tárgyi   munkálatok   kiviteli  tervdokumentációját  a  létesítményre , valamint  üzemeltetésre   vonatkozó , a   tervezéskor  érvényben  lévő  jogszabályok  szabványok  ,  szabályzatok  és  egyéb  hatósági  előírások  figyelembe  vételével   készítettük el .

## Nyíregyháza , 2018. 08. hó

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Szikszay  Zoltán

felelős  tervező

KOMORÓ

026 hrsz.-u út

KÜLTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI GYÜJTŐÚT ÉPÍTÉS

- Előzmények

Komoró Község Önkormányzata megbízásából Társaságunk elkészítette a tárgyi út szilárdburkolatú kiépítésére vonatkozó engedélyezési terveket. A tervek az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” és a vonatkozó egyéb jogszabályok által meghatározott paraméterek szerint készült.

- Meglévő állapot

Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdő pontja a Komoró 028 hrsz.-u, amely jelenleg földút, de kiépítése az érintett pályázati rendszer keretein belül szintén tervezett. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak. A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók.

A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek.

A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.

- A tervezett kialakítás ismertetése

Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” szerint : szántóföldi gyűjtőút.

Az út hossza: 	708 m.

KITŰZÉS ADATAI:

--------------------------------- 0.000

SP0  X=876736.136  Y=334158.569

Egyenes: H=4.394

--------------------------------- 4.394

SP1  X=876730.066  Y=334151.931

Ív jobb: R=10.000

alfa=49.4124725095985966

T1=4.601

T2=4.601

S1K=1.008

Ih=8.624

--------------------------------- 13.018

Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966

--------------------------------- 155.752

SP2  X=876561.038  Y=334157.392

Ív jobb: R=2000.000

alfa=1.2479332764090365

T1=21.781

T2=21.781

S1K=0.119

Ih=43.561

--------------------------------- 199.313

Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364

--------------------------------- 705.106

SP3  X=876034.235  Y=334185.908

- Keresztmetszeti kialakítás

A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:

A sáv szélesség:					3,5,00 m.

egyoldali esési					2,5 %

Padka:						0,75 m.

Korona szélesség:					5,00 m.

- Magassági vonalvezetés

A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások kiépítésére is sor került.

A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását biztosító kapubejárók magassági szintje.

- Tervezett burkolat és földmű

A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út, hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.

Földművekre vonatkozó követelmények:

A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell minősíteni.

A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11 UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni.

Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87%  E2 ≥ 40 MN/m2

Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96%  E2 ≥ 60 MN/m2

Burkolatalapokra vonatkozó követelmények:

Az alap építése csak abban az esetben kezdhető meg, ha a földmű tömörsége elérte az előírt értéket. Az előirt geometriai méretek meglétét az építés során folyamatosan ellenőrizni kell.

Aszfalt rétegekre vonatkozó előírások:

Aszfaltréteg csak olyan fogadó felületre építhető, amely terv szerin profilhelyes, száraz, szennyezéstől mentes. Az aszfalt réteg és a fogadó felület közé a tapadás biztosítása érdekében 0,2-0,35 kg/m2 bitumenemulziót kell permetezni az aszfaltozást megkezdődően min. fél órával.

Az aszfaltozási munkálatokat az e-ÚT 06.03.21 UME előírásai szerint kell elvégezni.

A fentiek figyelembevételével az alábbi szerkezet beépítését terveztük:

- 4,00 cm. AC-11 aszfalt kopóréteg

- 35,0 cm. M56 zúzottkő alap

- 20,0 cm. homokos kavicságy talajjavító javító réteg

Fagyérzékenység ellenőrzése a ÚT 2-1.222 szerint.:

A tervezési terület fagyérzékeny.

50- (6x1,5+(25x1,0))=16< 20. A tervezett 20 cm. fagyvédő és talajjavító réteg megfelelő.

- Bozót, cserje irtás, fakivágás, pótlás

Pótlás telepítés

Az Önkormányzati tulajdonban található területeken lévő fák visszatelepítéséről és 2 éves ápolásukról engedélyesnek gondoskodni kell.

A pótlásra és visszatelepítésre kerülő növények fajtáit, méretét, helyét a terület tulajdonosainak előírása alapján elkészített és jóváhagyott növénytelepítési terv szerint kell telepíteni.

A kitermelt fákat mérlegelni kell és a tulajdonos által meghatározott helyre be kell szállítani.

A visszamaradt tuskókat ki kell termelni és a kitermelés során képződött gallyakat a területről el kell szállítani.

- Műtárgyak , közművek, vízelvezetés.

A tervezési terület környezetében nem található olyan befogadó, amelybe a létesítményről lefolyó csapadékmennyiséget be lehetne vezetni. Ezért az út víztelenítését a tervezett szikkasztó árkok kialakításával kívánjuk megoldani. A homoktalaj jó adottságai (szikkasztási képessége) lehetővé teszik a vízelvezetés ilyen jellegű kialakítását.

A vízhozam számításánál 1 éves gyakoriságot és 10 perces intenzitást vettünk figyelembe

ip=133 l/s.ha

Q=0,72 x α x Fha x 133

α=0,9 (burkolt felületek esetén)

α=0,3 (be nem épített területeken

Hatásterületek:

Út: 2512 m2, padka: 1062 m2

Q=0,2512x0,72x0,9x133+0,1062x0,72x0,3x133=24,7 l/sec

q10=24,7x600 sec= 14,82 m3/10 perc

Szikkasztó árok befogadóképessége:

Várok=425 m3 > 14,82 m3.

Megállapítható, hogy a szikkasztó árkok kapacitása többszöröse a két útszakaszról lefolyó vízmennyiségnél, tehát megfelelő.

- Építés alatti forgalomszabályozás

A tervezett munka a forgalom fenntartása mellett annak korlátozásával végezhető. Az építés közbeni forgalomkorlátozást a végzett munka függvényében kell elvégezni.

Az építés során a nyílt munkaárkot  piros fehér csíkozású táblával le kell zárni és éjszakára ill. korlátozott látási viszonyok között villogó piros vagy narancssárga lámpával ki kell világítani.

A nyílt munkaárkot teljes hosszában folyamatosan  el kell korlátozni a gyalogosforgalom védelmében.

A munkagödörből kikerülő földet az ingatlanhatár felé kell deponálni, vagy ki kell szállítani.

A tervezésnél és kivitelezésnél a 9004/82. XII. 29. KPM-IpM. sz. együttes

közlemény nyomvonal jellegre vonatkozó hatósági előírásai figyelembe lettek véve.

A közútra veszélyes munkafázisokban   jelzőőrös biztosítás kötelező.

A kivitelezés során a közút  megbontása tilos!

A kihelyezendő ideiglenes forgalomszabályozási táblák szabványos fényvisszaverős kivitelűek lehetnek.

A táblacsoportokat az építési ütemeknek megfelelően át kell helyezni.

A munkavégzés során be kell tartani a;

-20/1984. / 21./ KM. sz.és azt módosító 2/1999. /II.18/ KHVM  rendelet előírásait,

-az utakról szóló 1988. évi törvény

-a KRESZ és a 9004/1982. /XII.29/. KPM-IpM. együttes közlemény 	nyomvonaljellegre vonatkozó hatósági előirásokat.

- Végleges forgalmi rend

A végleges forgalmi rendet a helyszínrajton feltüntetetteknek megfelelően kell kialakítani.

- Munkavédelem

A kivitelezésről és a fennálló forgalomszabályozásról ( annak időpontjáról és időtartamáról ) a lakosságot ill. a közlekedésben résztvevőket a kommunikációs eszközökön keresztül időben tájékoztatni kell.

Az útlezárásoknál a megkülönböztetett jelzésű járművek és az áruszállítást, árufeltöltést végző járművek közlekedését minden körülmények között biztosítani kell.

A közúti forgalom folyamatosságát, biztonságát veszélyeztető munkafázisok, gépmozgások stb. esetén a forgalmi irányokból, kioktatott jelzőőrök állítása kötelező a 20/1984./XII.21./ KM.sz. rendelet előírásainak betartása feltételével.

A korlátozó elemek és közúti jelzések elhelyezéséről a kivitelező köteles gondoskodni. A munkaterület megvilágításáról, ill. korlátozott látási viszonyok között a sárga villogó lámpák működésének folyamatosságáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

Csak szabványos méretű és kivitelű elkorlátozó és forgalomszabályozó eszközök alkalmazhatók. Az értelemzavaró jelzéseket el kell távolítani vagy le kell takarni, amelyeket a kivitelezés befejezése után az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

A forgalomszabályozásnál betartandó az 1988. évi I. sz. a "Közúti közlekedésről" szóló törvény és az azt módosító 1991. évi XX. törvény, valamint az utak forgalomszabályozásáról, a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984./XII.21./ KM.sz. rendelet,

- Minőségbiztosítás

Az építés idején érvényes szabványok és Útügyi Műszaki előírások alkalmazása kötelező. A műszaki paraméterek és a minőségi előírások betartása ezen szabályzatok szerint történhet.

A munkát az 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM r. alapján csak felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező mérnök irányíthatja.

A munka megkezdése előtt a kivitelezőnek Mintavételi és Minősítési tervet kell készíteni és azt a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. A munkavégzés során a mintavételnek, a minőségellenőrzésnek és a tanúsításnak folyamatosan kell megtörténnie.

Minden munkanemre Vállalkozó Technológiai utasítást köteles készíteni és azt a műszaki ellenőrnek jóváhagyásra átadni a munkanemhez tartozó bármely munkafázis megkezdése előtt. A Technológiai utasítás az adott technológia tárgyi, személyi, ellenőrzési alkalmazási feltételeit, feladatait rögzíti, meghatározza a jellemző paramétereket is. A Technológiai utasításkat a műszaki ellenőrzést végző jóvá kell hagynia legalább 72 órával a beépítés munkafolyamat megkezdése előtt. A jótállással, ill. szavatossággal kapcsolatban minden jog megilleti a Megrendelőt a kötelező alkalmassági időn belül. A Vállalkozónak bármely időben elő kell segítenie Megrendelő és bármely Hatóság helyszíni vizsgálatát, ahhoz a feltételeket biztosítani és együttműködni köteles ésszerű határokon belül, a szerződések egyéb feltételeinek megfelelően.

- Munkakezdés feltételei

Minden kivitelezői munka csak az adott tevékenységre vonatkozó kezelői, üzemeltetői engedélyek, hozzájárulások birtokában, az azokban meghatározott feltételek betartásával végezhető.

Bontási engedély:

A kivitelezés megkezdéséhez az út vagyonkezelőjének a NYÍRVV KFT. –nek előzetes bontási engedélye szükséges.

Fakivágás

Az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületen lévő cserje, fa kivágásához az Önkormányzat Jegyzőjének engedélye szükséges, amit a kivágást megelőzően 30 nappal meg kell kérni.

Régészet:

Az útépítéssel érintett ingatlanok nem régészeti területek, Örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem indokolt.

Kitűzések, bemérések

A megvalósítandó létesítmények kitűzése a Vállalkozó feladata a tervrajzok és a műszaki leírásban megadott magassági fixpontok alapján. A megvalósult létesítmények nyíltárkos geodéziai bemérését is Vállalkozónak kell elvégeznie, a Megvalósulási Tervdokumentáció részeként.

- Munkaterület átadás feltételei

Közterületeken a munkavégzést csak a munkaterület átadási eljárás lefolytatását követően lehet megkezdeni.

A helyszíni munkák megkezdés előtt az adott munkafázisra vonatkozóan a Vállalkozónak be kell szerezni a Vállalkozási Szerződéshez tartozó dokumentumokban rögzített engedélyeket, meg kell kérni az állandó szakfelügyeletet, kutatóárkokkal fel kell tárni a meglévő közművek valós elhelyezkedését, továbbá rendelkezni kell a Műszaki ellenőr által jóváhagyott kiviteli tervekkel, technológiai utasításokkal, mintavételi és minősítési tervekkel. A Műszaki ellenőr által jóváhagyott Technológiai Utasítás nélkül helyszíni munka nem végezhető.

- Környezet védelme a kivitelezési munka során

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezet egészét és elemeit a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe, terhelje, az építés során alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek. Tilos a környezetet veszélyeztetni, illetve károsítani.

Az építési-szerelési munkálatokat (környezethasználatot) úgy kell megszervezni és végezni, hogy azokat

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzék elő;

- megelőzzék a környezetszennyezést;

- kizárják a környezetkárosítást.

A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladék keletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá az egyes külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége által esetlegesen bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. A környezethasználó a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon (polgári jogi, büntetőjogi, államigazgatási jogi) felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. Minden –az alábbiakban részletezett–- a környezet védelméhez szükséges feladat és tevékenység, illetve azok költsége a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó úgy köteles minden tevékenységét megtervezni és végezni, hogy az biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását. A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre –ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is–, amelyeket a Vállalkozó eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amelyek azok használata során keletkezik.

A Vállalkozó az építési-szerelési munkák végzése során köteles gondoskodni a föld védelméről, amely kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz-és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.

A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a terület mielőbbi helyreállításáról, rekultivációjáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.

A Vállalkozó az építési-szerelési munka végzése során köteles gondoskodni a vizek védelméről, amely kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt-és szennyvizek bevezetése –megfelelő kezelést követően–, csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi megújulását nem veszélyezteti. A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit, minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.

A Vállalkozó az építési-szerelési munka végzése során köteles gondoskodni a levegő védelméről, amely kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára. A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. A Vállalkozónak a létesítmények megvalósításánál törekednie kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.

A Vállalkozó a létesítmények megvalósításánál köteles gondoskodni az élővilág és ezen belül –az építési terület jellegéből következően–, kiemelten a fák, valamint az épített környezet védelméről, és ennek érdekében a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki, biztonsági, egészségügyi, rendeltetési és használati, továbbá környezet-és természetvédelmi követelményekkel összhangban, a humánus környezetre és az esztétikus kialakításra tekintettel kell tevékenységét végeznie. Az építmény megvalósítása során biztosítani kell:

- az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,

- az építési terület közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő megközelíthetőségét,

- A környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és érdekeit,

- A közterületek esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is a biztonságos és akadálymentes közlekedést,

- A rendeltetésszerű telekhasználatot.

A Vállalkozó köteles gondoskodni az építési-szerelési tevékenység során a veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelemről, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége során felhasznál, előállít, és amelynek minősége, mennyisége robbanás-és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív, fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást előidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor –beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat és alkalmazásukat–, továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékőre csökkentik, vagy kizárják.

Az építési-szerelési tevékenység során a Vállalkozó köteles gondoskodni a környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani a zaj-és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését és a zaj-és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását.

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint.

A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető közutakon a sár-vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmény megvalósításával összefüggésben használt járművei, vagy egyéb berendezései okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést, beleértve a portalanítást is.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környezet épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás, stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el kell végeznie (végeztetnie) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7-17 óra között szabad végezni. Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelési határértékek 6-22 óra között lakóterületen 65 dB, gazdasági területeken 70 dB. Ennek túllépését a környezetvédelmi hatóság engedélyezheti. (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet).

Nagy zajhatással járó munkák végzése esetén a Vállalkozó költségére célszerű ezen időszakokat az érintett lakossággal helyi lapban, vagy televízióban előre közölni, megértésüket kérve.

A víztelenítési munkák során kikerülő vizek ártalommentes elhelyezéséről, illetve elvezetéséről a Vállalkozó saját költségére gondoskodni köteles. Az ehhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat is a Vállalkozó köteles beszerezni.

Anyagok, berendezések szállítási és átmeneti tárolásának minimális követelményei

A beépítésre kerülő anyagokat, figyelembe véve a gyártó előírásait, a legnagyobb gondossággal kell az építés, illetve az átmeneti tároló helyére szállítani. A gravitációs csatornához a csöveket a szállításukra és tárolásukra kifejlesztett kalodákban kell szállítani. A csöveket védeni kell a tartós UV sugárzástól, és nyáron a napsugárzástól, illetve közvetlen hőhatástól. A kalodákat daruval történő leemelésük után megfelelő nagyságú, síkfelületre kell letenni.

Még átmenetileg sem megengedhető, hogy a csövek a talaj egyenetlenségein felfeküdjenek. A tároló helyen a rakatok magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t. Különösen fontos, hogy ha a csöveket gumigyűrűvel együtt tárolják, a gumigyűrű alá semmi ne kerüljön. Munkaterületen a csőhalomból kiemelt és munkaárok partjára helyezett csöveket a lehető legrövidebb időn belül be kell építeni. Ha a gumigyűrűket a csövekből kivéve tárolják, akkor azokat PE zsákban össze kell gyűjteni, és a napsugárzástól védeni kell. A munkaterületre kivitt idomokat tároló ládákban kell elhelyezni.

A tisztító aknák előre gyártott elemeit sík platójú tehergépkocsin, kirögzített állapotban kell a beépítés közelében kialakított átmeneti tárolóhelyre szállítani. Szállításuk, rakodásuk során a mechanikai hatásoktól védeni kell. Biztosítani kell az elemek súlyának megfelelő gépi rakódó eszközt.

A nyomóvezetékekhez felhasználandó keménypolietilén csöveket a gyártó kisebb átmérőknél általában tekercsben szállítják, nagyobb átmérőknél szálakban. Mind a szállítás, mind a rakodás, tárolás során kerülni kell a mechanikai és hőhatásokat. A fekete csövek különösen érzékenyek a napsugárzásra, ezért nyáron takarni kell azokat. Télen 5 C° alatt szállításuk, mozgatásuk csak különleges esetekben a Műszaki ellenőrkel egyeztetetten lehetséges. -5 C° alatt semmilyen munkavégzés nem történhet. A helyi tárolás kőmentes sík területen történhet, ahol a csövek teljes hosszukban felfekszenek. A depók magassága nem haladhatja meg a gyártó előírásait.

A beépítésre kerülő szivattyúkat és nagyobb szerelvényeket a beépítés napján kell a helyszínre kiszállítani az eredeti gyári csomagolásban. Súlyuknak megfelelő emelőeszközt a rakodáshoz és beépítéshez biztosítani kell.

Építési törmelék, kiszoruló föld elhelyezése

A Hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti veszélyes hulladékokat a megfelelő módon kell gyűjteni, szállítani és elhelyezni. A kivitelezés során figyelembe kell venni, illetve be kell tartani az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletet.

A bontási munkákból adódóan az alábbi építési törmelék elhelyezéséről kell gondoskodni:

- Az önkormányzati utakon felbontott aszfaltburkolatot, beton törmeléket, zúzottkő anyagot újrahasznosítással fel kell használni a szabványokban előírt módon (védőrétegként vagy padkastabilizációra).

A kitermelt, de visszatöltésre nem kerülő földanyag részére a kitermelés helyéhez minél közelebb kell lerakó helyet találni. A kimaradó föld elhelyezésével járó költségek minden esetben a Vállalkozót terhelik.

A kitermelt földanyag ideiglenes tárolása

A kitermelt földanyagnak azt a részét, ami nem kerül visszatöltésre, az előzőekben ismertetett feltételekkel azonnal a végleges lerakási helyére kell szállítani.

A visszatöltendő földet azokon a helyeken, ahol az utca szélessége ezt megengedi és legalább egy forgalmi sáv biztosítható (a szükséges forgalmi sáv szélessége legalább 2,75 m, tömegközlekedési útvonalon 3,00 m, járdán és kerékpárúton 1,50 m), a munkaárok egyik oldalán, annak szélétől 60 cm távolságra sávosan lehet tárolni úgy, hogy a munkaárokba az ne pereghessen vissza. A fennmaradó forgalmi sávot folyamatosan tisztán kell tartani, és a munkaterülettől szakszerűen el kell határolni. A munkaárok kidúcolásánál figyelemmel kell lenni a partján tárolt föld nyomására is. Hosszabb munkaárkok megnyitásánál gondoskodni kell arról is, hogy az esetlegesen időközben lehulló csapadék lefolyása biztosítva legyen. A helyben tárolt föld folytonosságát a szükséges helyeken meg kell szakítani, s ha kell, fa ácsolatú terelőgátakat kell építeni.

A föld ideiglenes tárolása során is be kell tartani a földművek létesíthetőségére vonatkozó előírásokat, és amennyiben a létesítendő földmű méretéből következően eléri az engedélyköteles mértéket, akkor a Vállalkozó köteles beszerezni a földmű létesítésére vonatkozó engedélyeket. Az sem mentesíti ez alól a Vállalkozót, ha magánterületen, a tulajdonossal történt megállapodás alapján történik a föld elhelyezése.

Az ideiglenes földmű létesítésekor is gondoskodni kell a megfelelő csapadékelvezetésről és a földmű állékonyságáról. A kitermelt földanyag ideiglenes tárolása során felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.

- Munkakezdés, bontások általános előírások

Szerkezetek, műtárgyak, közművezetékek, egyéb létesítmények tervezett bontása, illetve a tervezett burkolatbontás előtt Vállalkozónak legalább 3 nappal írásos feljegyzést kell adnia a Műszaki ellenőr számára a kezdési szándékáról, csatolva a bontási engedélyt, hogy a Műszaki ellenőrnek lehetősége legyen az érintett munkaterületet szemrevételezni, valamint a felméréshez szükséges adatokat összegyűjteni. Nem szabad a bontási munkát elkezdeni, amíg a terület kezelőjétől a jogszabályokban meghatározott bontási engedély nem áll rendelkezésre, és a bontandó létesítmény, illetve az építési terület megtisztítása, felhagyása, üzemből való kizárása előre nem haladt, illetve amíg a Vállalkozó nem kap írásos engedélyt a Műszaki ellenőrtől.

Munkaterületre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírások

Kivitelezés során a munkaterület védelmére gondoskodni kell a védőkorlátok–, és szükség esetén az éjszakai világító berendezés elhelyezéséről.

Munkavégzés során a területről a keletkezett műanyag hulladék, ragasztós, oldószeres göngyöleget és minden, veszélyes hulladéknak minősülő törmeléket és hulladékot össze kell gyűjteni, és a kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell elszállítani.

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

A fentieken túlmenően a munkavédelmet (biztonságtechnikát) és a tűz elleni védelmet érintő-, kötelező hatályú nemzeti szabványainak előírásait is be kell tartani.

- Műszaki átadás-átvétel feltételei

A műszaki átadás-átvétel feltétele az alább felsorolt dokumentációk 5 példányban papíron, 3 példányban a Műszaki ellenőrrel egyeztetve, szerkeszthető (DXF, DWG) és PDF formátumban elektronikusan történő átadása:

- Vállalkozó nyilatkozata a létesítményről és átadásáról.

- A lezárt építési napló és mellékletei, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és minőségi kivitelezést.

- Létesítményjegyzék a megvalósult létesítményekről.

- Gravitációs csatornák esetén víztartási próba, illetve nyomott szennyvízcsatorna és ivóvíz építése esetén nyomáspróba jegyzőkönyvek bemutatása.

- Ivóvízvezeték építése esetén a tisztaságáról, megfelelőségéről, öblítéséről negatív vízmintával történő igazolás.

- Az érintett útkezelők és közmű-üzemeltetők nyilatkozata.

- Kitöltött és lezárt Mintavételi és minősítési terv.

- Földvisszatöltés és ágyazat tömörségi vizsgálata, jegyzőkönyvekkel dokumentálva a tervezett értékek biztosítása.

- A beépítésre került anyagok, szerkezetek megfelelőségének igazolása gyártó vagy forgalmazói tanúsítvánnyal, garancia és jótállási bizonylatok.

- Kezelési és karbantartási utasítások.

- Megvalósulási dokumentáció átadása a Vállalkozó részéről, bejelölve a tervtől való eltéréseket, vagy „terv szerint valósult meg” megjegyzéssel

—	Közlekedési létesítményekre vonatkozóan (út, kerékpárút, járda, stb.) a burkolat minden vízszintes és magassági töréspontjánál, valamint azon felül a tervszerinti 25m-es keresztszelvényekben vízszintesen (EOV rendszerben) és magasságilag (EOMA rendszerben) bemért pontokkal ellátott geodéziai bemérés elkészítése

- Közműlétesítményekre vonatkozóan nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítése

Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Műszaki ellenőrnek 8 napja van. Ezt követően Vállalkozó – amennyiben szükséges – a dokumentációt javítja és kiegészíti, majd Műszaki ellenőr írásos igazolást ad ki az átadás-átvételi dokumentumok elfogadásáról.

Útépítési és tereprendezési munkák ellenőrzése

Az útépítési és tereprendezési munkák akkor minősülnek késznek, ha:

- Az a terület, ahol a munkavégzés történt, helyre lett állítva a terület kezelőjének előírásai alapján, és át lett adva a terület tulajdonosának, illetve kezelőjének.

- Az alábbi dokumentumok beadásra, valamint elfogadásra kerülnek a Műszaki ellenőr, továbbá a Megrendelő, valamint az útkezelők részéről:

- bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a kitermelt talaj és/vagy aszfalt megfelelő elhelyezésre került,

— a talajtömörítésre vonatkozó igazolás,

- a visszatöltött anyagról szóló igazolás,

- az aszfaltról szóló igazolás.

- Engedélyezés

A tervezett beavatkozás építési engedély köteles.

- Táj és természetvédelem

A terület nem táj vagy természetvédelmi terület.

- Hófúvás elleni védelem

Az út hálózatban betöltött szerepe nem követeli meg külön védelem kialakítását

- Vasúti és egyéb pályákkal és vezetékekkel való keresztezés.

Nincs a területen vasúti keresztezés.

- Világítás

A tervezett utak mellett közvilágítási hálózat nem tervezett.

- Úttartozékok

A tervezési területen nincsenek egyéb úttartozékok.

- Egyéb építmények

A tervezési területen nincsenek egyéb építmények.

- Terület felhasználás

A felhasznált területek és tulajdonosaik név és címjegyzéke külön mellékletben található.

- Tűzvédelem

A tervezés során az 54/2014 (XII. 5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai betartásra kerültek. Azokat a kivitelezés során be kell tartani.

Az útépítés tűzcsap áthelyezését nem érinti és ingatlanra való bejutást nem akadályoz

A kivitelezés során a további előírásokat kell betartani:

-1996 évi törvény XXXI törvény

Kormányrendeletek:

- 29/2007 (IV. 24) korm. r.

- 116/1996 (VI.24.) korm. r.

- 30/1996 (XII. 6.) BM. r.

- 54/2014 (XII. 5.) BM. r.

- 12/2007 (IV.25) ÖTM r.

- 48/1999 (XII. 15.) BM. r.

Nemzeti szabványok.

MSZ 9936, MSZ 1600-14, MSZ1610-8, Msz 16040-1,3,4

Nyíregyháza, 2018-08 hó

Szikszay Zoltán

tervező

K2-2 107/2010

kamarai sz.:15-0526